## Slide 1
Báo cáo tiến độ
01
Bổ sung dữ liệu và
huấn luyện lại model
Dự án chống giả mạo khuôn mặt · 30/09/2026
Em đã tải đủ 56 video mới từ Google Drive.
Em đã rà nhãn, lọc ảnh mặt và tổ chức lại dữ liệu.
Em đã train lại, so sánh kết quả và kiểm tra model với API.
Notes: Đợt công việc này chỉ tổng hợp yêu cầu bổ sung video mới và huấn luyện lại vừa hoàn thành. Em tải 56 video gồm 30 thật và 26 giả, khoảng 1,58 GB. Em cập nhật nhãn thư mục A MOV thành Fake sau khi người dùng chuyển thư mục trên Drive. Em kiểm tra kích thước và SHA256, trích ảnh bằng pipeline hiện tại, train lại và đánh giá trước/sau. Model mới đã nạp qua các endpoint API bằng Flask test client trong tiến trình nội bộ. Phép thử này chưa đo tốc độ mạng hay camera trực tiếp.
Nguồn: outputs/retrain-20260930/evaluation.json; continuous_runtime_comparison.json; dataset/retrain-20260930/manifest.json; report.md.

## Slide 2
Dữ liệu và cách huấn luyện
02
56 video mới và 28 video cũ có mã người rõ ràng
Tập | Video | Ảnh
Train | 51 | 4.113
Validation | 12 | 1.028
Test mới | 16 | 1.473
Video cũ | 5 | 415
Tổng | 84 | 7.029
19 epoch
Chọn model ở epoch 11
Chỉ 4.113 ảnh vào train.
Chọn theo validation loss
và dừng sớm.
Em tách train, validation và test mới theo mã người trong thư mục.
Em loại 6 video cũ chưa xác định được nhóm người.
Notes: Em có 7.029 ảnh hợp lệ trên tổng 84 video của bốn tập, trong đó chỉ 4.113 ảnh thuộc train. Validation gồm B và Thu, test mới gồm Nga và Phúc. Mã người dựa vào tên thư mục/tên video do nhóm cung cấp, chưa xác minh độc lập rằng mọi tên khác nhau là những người khác nhau. Năm video test cũ giữ riêng để kiểm tra hồi quy theo video, có người trùng với train. Em trích mặt bằng YuNet và bộ lọc chất lượng của API, tối đa 100 khung/video cách nhau ít nhất 0,2 giây. Train từ đầu với LivenessNet 32x32 BGR /255, Adam 0,0001, batch 32, seed 42, tối đa 50 epoch. Mỗi lớp có tổng trọng số bằng nhau và mỗi video có trọng số bằng nhau trong cùng lớp. Dừng sớm sau 8 epoch không cải thiện validation loss. Hai lần train cũ/mới đều chạy 19 epoch và chọn epoch 11, đây là kết quả thực tế của hai lần chạy.
Nguồn: outputs/retrain-20260930/evaluation.json; continuous_runtime_comparison.json; dataset/retrain-20260930/manifest.json; report.md.

## Slide 3
Kết quả trước và sau huấn luyện
03
Cùng tập test mới: 1.473 ảnh từ 16 video, gồm 2 mã người
Chỉ số | Model cũ | Model mới
Precision macro | 83,23% | 97,90%
Recall macro | 73,61% | 97,71%
F1 macro | 72,00% | 97,76%
Accuracy test | 74,20% | 97,76%
Loss train | 0,76877 | 0,04635
Loss validation | 3,49280 | 0,02771
Loss test | 1,16455 | 0,05610
Ảnh giả bị nhận thành thật: trước 380/720, sau 33/720
Macro là trung bình hai lớp. Loss tính lại trên cùng ảnh gốc.
Notes: Model cũ là bản ngày 15/9/2026, SHA256 2c681bb5647db86783ca16a85c125ee73150812be9414bcb85635453dbba159e. Model mới là checkpoint epoch 11 của ngày 30/9. Các loss trong bảng là cross-entropy tính lại khi suy luận trên cùng dữ liệu không augmentation, không phải so trực tiếp hai loss train lịch sử ở các bộ dữ liệu khác nhau. Loss train có augmentation tại checkpoint mới là 0,13709. Các P/R/F1 trong slide lấy macro bình quân hai lớp. Tập test mới có 720 ảnh giả và 753 ảnh thật, CNN chọn nhãn theo điểm lớn nhất chưa áp dụng ngưỡng 0,8 và temporal. Ảnh giả bị nhầm thành thật giảm từ 380 xuống 33, ảnh thật bị nhầm thành giả là 0 ở cả hai model. Vì vậy đây là chất lượng phân loại ảnh mặt hợp lệ, cần đọc riêng kết quả luồng API ở slide tiếp theo.
Nguồn: outputs/retrain-20260930/evaluation.json; continuous_runtime_comparison.json; dataset/retrain-20260930/manifest.json; report.md.

## Slide 4
Kiểm tra luồng API và dữ liệu cũ
04
Phát lại 942 khung của 16 video test mới
Kết quả | Trước | Sau
Kết luận đúng | 484 | 741
Kết luận sai | 173 | 0
Chưa kết luận / bị loại | 285 | 201
Accuracy trên
5 video cũ
Trước: 93,01%
Sau: 82,65%
Luồng giống API cải thiện trên video mới.
Accuracy trên video cũ giảm sau lần train này.
Phát lại offline qua JPEG và pipeline, chưa đo tốc độ HTTP/camera.
201 khung chưa kết luận hoặc bị loại không được tính là đúng.
Notes: Em cố định 12 giây đầu mỗi video test, lấy tối đa 5 khung/giây. Tổng số mẫu thực tế là 942 do bước khung nguyên theo FPS nguồn. Em dùng hàm JPEG của SDK với cạnh tối đa 960, chất lượng 90, decode một lần rồi đưa cùng pixels vào hai Pipeline. YuNet, quality và TemporalDecision chạy lại, lịch sử độc lập cho từng clip và model. Trước: 484 đúng, 173 sai, 285 chưa kết luận. Sau: 741 đúng, 0 sai, 201 chưa kết luận. Coverage tăng từ 69,75% lên 78,66%. Không diễn đạt rằng API chính xác 100%, vì 201 khung vẫn chưa kết luận và đây là phát lại offline trên hai mã người. Trên 415 ảnh mặt của 5 video hồi quy cũ, accuracy giảm từ 93,01% xuống 82,65%. Giả bị nhận thành thật tăng từ 27/261 lên 35/261, thật bị nhận thành giả tăng từ 2/154 lên 37/154. Các người ở tập hồi quy có thể trùng train nên tập này chỉ kiểm tra hồi quy theo video.
Nguồn: outputs/retrain-20260930/evaluation.json; continuous_runtime_comparison.json; dataset/retrain-20260930/manifest.json; report.md.

## Slide 5
Kết luận và bước tiếp theo
05
Model cải thiện rõ trên dữ liệu mới.
Cần khắc phục suy giảm trên dữ liệu cũ.
Em giữ model mới làm bản ứng viên, chưa thay model API hiện tại.
Bổ sung điều kiện quay cũ vào validation và dùng test độc lập mới.
Thu thật và giả bằng cùng thiết bị, ghi rõ kiểu giả mạo.
Thêm người test độc lập và thử toàn bộ luồng camera qua API.
Giới hạn: test mới chỉ có 2 mã người.
Video thật và giả còn khác cách quay, codec và định dạng.
Notes: Em hoàn thành lần train và kiểm tra này, nhưng chưa thể kết luận chất lượng tốt hơn đồng đều. Em giữ bản mới riêng vì kiểm tra hồi quy cũ đã giảm. Lần thử tiếp theo nên có cả điều kiện quay cũ và mới trong validation, chọn model theo validation rồi đánh giá trên một test độc lập mới. Không train nhiều lần rồi chọn model theo test đã xem. Dữ liệu thật mới dùng H.264/MP4 và dữ liệu giả dùng HEVC/MOV, có khác thiết bị/độ phân giải và cách quay nên model có thể học đặc điểm cách thu dữ liệu. Chuyển cùng JPEG không tự loại bỏ sai lệch nguồn. Test chỉ có hai mã người nên cần thêm người độc lập và kiểu tấn công thực tế. Điểm softmax cao không chứng minh hết overfit. Phép kiểm tra API nội bộ với model H5 mới đã thành công, nhưng vẫn cần kiểm thử camera và tốc độ mạng trước khi thay model đang sử dụng.
Nguồn: outputs/retrain-20260930/evaluation.json; continuous_runtime_comparison.json; dataset/retrain-20260930/manifest.json; report.md.