## Slide 1
01
Rà soát dự án và
huấn luyện lại model
Báo cáo tiến độ Face Anti-Spoofing
01/10/2026
Em đã kiểm tra nhãn, cách chia dữ liệu và các chỉ số.
Em đã sửa cách train và chạy thử model qua API local.
So sánh ba mốc: trước gộp, gộp lần đầu và sau sửa.
Notes: Phạm vi: đợt gộp dữ liệu và sửa huấn luyện ngày 01/10. Trước là checkpoint model ngày 30/9 chưa gộp toàn bộ cache. Gộp lần đầu là outputs/merged-20261001 đã giảm chất lượng. Sau là model GN/LN chọn bằng validation và lưu riêng trong merged-corrected-20261001. Rà lại nhãn và số liệu xác nhận báo cáo giảm chất lượng trước đó đúng. Đã giữ các video replay khó, không đổi nhãn hoặc bỏ chúng vì model đoán sai. Các test đã được xem trong phát triển, chưa phải test cuối mới.
Nguồn trong dự án:
C:/Users/ASUS/Downloads/Face_Anti_spoofing/outputs/merged-corrected-20261001/evaluation.json
C:/Users/ASUS/Downloads/Face_Anti_spoofing/outputs/merged-corrected-20261001/report.md

## Slide 2
Dữ liệu trước và sau gộp
Bộ 30/9 chưa gộp toàn bộ ảnh cũ. Bộ 01/10 dùng cả hai nguồn.
02
Tập | Trước gộp 30/9 | Bộ gộp 01/10
Train | 4.113 | 20.404
Validation | 1.028 | 3.697
Test chính | 1.473 | 4.856
Kiểm tra video cũ riêng | 415 | Nguồn vào test chung
Tổng ảnh của bộ | 7.029 | 28.957
24.221 ảnh cũ gốc vẫn giữ nguyên.
Bộ gộp giữ 24.032 ảnh cũ và 4.925 ảnh từ 56 video mới.
415 ảnh cũ được chấm bổ sung để đối chiếu, không cộng vào tổng bộ gộp.
Notes: Bộ trước có 7.029 ảnh, chỉ 4.113 dùng train. Bộ gộp có 28.957 ảnh: train 20.404, validation 3.697, test 4.856. Cache gốc 24.221 giữ nguyên. Loại khỏi bộ gộp 189 ảnh cũ gồm 158 lóa và 31 thiếu nét, giữ 24.032; không xóa ảnh gốc. Lấy 5.138 khung ứng viên trên 56 video Drive, giữ 4.925, không giới hạn 100 khung/video. 415 ảnh YuNet của 5 video cũ là benchmark bổ sung khác pixel cache SSD 3.343 ảnh của cùng nguồn video trong test chung, không cộng vào 28.957. Gộp vẫn tách train/validation/test theo video. Người cũ có thể giao giữa tập, mã người nguồn mới dựa vào tên thư mục.
Nguồn trong dự án:
C:/Users/ASUS/Downloads/Face_Anti_spoofing/dataset/retrain-20260930/manifest.json
C:/Users/ASUS/Downloads/Face_Anti_spoofing/dataset/merged-20261001/manifest.json
C:/Users/ASUS/Downloads/Face_Anti_spoofing/outputs/merged-corrected-20261001/evaluation.json
C:/Users/ASUS/Downloads/Face_Anti_spoofing/outputs/merged-corrected-20261001/report.md

## Slide 3
Cách huấn luyện đã sửa
Lần gộp đầu phân bổ ảnh trong batch và trọng số loss lệch nhau.
03
Batch 32 ảnh: lấy đều 4 nhóm cũ/mới và thật/giả.
Mỗi nhóm có 8 ảnh. Em lấy lượt đều theo video.
Model chọn dùng GroupNorm và LayerNorm.
Mốc model | Epoch đã chạy | Checkpoint
Trước gộp | 19 | 11
Gộp lần đầu | 12 | 4
Sau sửa | 1 warmup + 20 | 8 (cân bằng)
Em chọn checkpoint bằng validation, sau đó mới chấm test.
Notes: Lần gộp đầu, ảnh cũ chiếm 88,36% đầu vào nhưng nguồn mới nhận 54,77% tổng trọng số loss. Trọng số từng ảnh chênh tới 52,75 lần. Đây là điểm bất hợp lý trong cách train. Em đã thử chỉ hiệu chỉnh thống kê BatchNorm, nhưng validation kém hơn nên loại cách sửa đó. Chưa chứng minh BatchNorm là nguyên nhân duy nhất.
Hai phương án mới đều khởi tạo từ đầu, seed 42. Warmup đi qua đủ 20.404 ảnh train một lần. Sau đó mỗi epoch có 638 batch, mỗi batch lấy 8 ảnh cho từng nhóm nguồn và nhãn. Em lấy lượt đều theo video, giữ vòng ảnh qua các epoch và không cộng thêm trọng số loss.
Phương án giữ BatchNorm chạy 14 epoch cân bằng, chọn epoch 2, loss validation dùng để chọn là 0,08422. Phương án GroupNorm/LayerNorm chạy 20 epoch cân bằng, chọn epoch 8, loss tương ứng 0,07089. Em chọn phương án thứ hai bằng validation rồi mới chấm test. Tổng số lượt chạy là 21, gồm 1 warmup. Checkpoint epoch 8 là epoch cân bằng, tương ứng lượt thứ 9 nếu cộng warmup. GroupNorm thay 5 lớp BatchNorm sau tích chập, LayerNorm thay lớp BatchNorm sau Dense.
Nguồn kỹ thuật: https://keras.io/api/layers/normalization_layers/batch_normalization/ và https://keras.io/api/layers/normalization_layers/group_normalization/.
Nguồn trong dự án:
C:/Users/ASUS/Downloads/Face_Anti_spoofing/outputs/merged-corrected-20261001/training_summary.json
C:/Users/ASUS/Downloads/Face_Anti_spoofing/outputs/merged-corrected-20261001/selection.json
C:/Users/ASUS/Downloads/Face_Anti_spoofing/outputs/merged-investigation-20261001/independent_data_audit.json
C:/Users/ASUS/Downloads/Face_Anti_spoofing/outputs/merged-investigation-20261001/bn/diagnosis.json

## Slide 4
Kết quả trên cùng dữ liệu
Precision, recall và F1 cùng chấm trên 4.856 ảnh test.
04
Chỉ số | Trước gộp | Sau gộp
Precision macro | 91,84% | 95,15%
Recall macro | 91,97% | 95,18%
F1 macro | 91,90% | 95,16%
Ảnh giả thành thật | 213 | 120
Loss train | 0,13608 | 0,01308
Loss validation | 0,06483 | 0,09608
Loss test | 0,17489 | 0,12433
Loss đánh giá ảnh gốc trên cùng tập. Train 20.404, validation 3.697 ảnh.
Validation trước đã từng dùng một phần nguồn để train.
Test này phục vụ phát triển và đã được xem trước.
Notes: Precision, recall và F1 là trung bình macro cho hai lớp fake và real, chọn lớp có điểm cao nhất trên từng ảnh cắt. Em chấm lại cả ba model trên cùng bộ gộp. Model trước chỉ học 4.113 ảnh của bộ ngày 30/9, sau đó em nạp lại để chấm trên bộ chung. Loss trong bảng là cross-entropy trung bình ảnh gốc khi suy luận, không augmentation và không trọng số. Train có 20.404 ảnh, validation 3.697 và test 4.856.
Model trước từng học nguồn của bốn video hiện nằm trong validation cũ, nên điểm validation trước có phơi nhiễm nguồn. Test có 2.704 ảnh giả và 2.152 ảnh thật. Số ảnh giả thành thật lần lượt là 213, 437 và 120, tương ứng 7,88%, 16,16% và 4,44%. Số ảnh thật thành giả là 176, 54 và 112, tương ứng 8,18%, 2,51% và 5,20%. ACER là 8,03%, 9,34% và 4,82%.
F1 test chung tăng từ 91,90% trước gộp lên 95,16% sau sửa. Kết quả này chưa bảo đảm mọi nguồn đều tốt hơn. Đây là lỗi phân loại ảnh cắt, khác tỷ lệ chấp nhận sai của API có tổng hợp nhiều khung. Ngưỡng và checkpoint của model mới không chọn theo test.
Nguồn trong dự án:
C:/Users/ASUS/Downloads/Face_Anti_spoofing/outputs/merged-corrected-20261001/evaluation.json
C:/Users/ASUS/Downloads/Face_Anti_spoofing/outputs/merged-corrected-20261001/report.md

## Slide 5
Kết luận và bước tiếp theo
Test chung tốt hơn. Video mới vẫn cần cải thiện.
05
Kết quả riêng | Trước gộp | Sau sửa
F1 ảnh cũ | 89,02% | 94,66%
F1 ảnh từ video mới | 97,81% | 96,02%
Giả thành thật (Drive) | 4,47% | 7,98%
Replay: đúng / 942 | 741 | 714
Replay: sai | 0 | 0
Replay: chưa kết luận | 201 | 228
API local: em đã gọi HTTP thật và kiểm tra session nhiều khung.
Em lưu riêng bản mới để kiểm thử thêm trước khi thay model mặc định.
Tiếp theo: thêm người và thiết bị test mới. Đưa API ra ngoài local
và tích hợp với ứng dụng nhận diện danh tính.
Notes: Nguồn cũ có 3.343 ảnh từ 5 video. F1 theo ảnh tăng từ 89,02% lên 94,66%. Nguồn Drive có 1.513 ảnh từ 16 video. F1 theo ảnh giảm từ 97,81% xuống 96,02%, tỷ lệ giả thành thật tăng từ 4,47% lên 7,98%. Cải thiện điểm chung chủ yếu đến từ ảnh cũ.
Replay phát lại 12 giây đầu của 16 video mới, tối đa 5 mẫu mỗi giây, qua JPEG của SDK và pipeline thật. Cả ba mốc dùng cùng 942 khung. Trước gộp có 741 kết luận đúng, 0 sai và 201 chưa kết luận. Gộp lần đầu có 622 đúng, 16 sai và 304 chưa kết luận. Sau sửa có 714 đúng, 0 sai và 228 chưa kết luận. Tỷ lệ đưa ra kết luận là 78,66%, 67,73% và 75,80%. Khung chưa kết luận không tính là đúng. Vì vậy, chưa thể nói camera đã tốt hơn toàn diện.
Em đã gọi HTTP local trên 4 JPEG, kiểm health, analyze và session cùng hash ảnh/model. Đây là kiểm tra tích hợp. Benchmark một ảnh lặp 10 lần có median HTTP 40.61 ms và gọi trực tiếp 37.84 ms. Cả 10 phản hồi là uncertain. Số đo này không chứng minh độ chính xác hoặc FPS camera. Server thử ở cổng 8001 đã dừng, model mặc định vẫn giữ.
Test đã dùng trong phát triển. Người cũ có thể xuất hiện ở nhiều tập, nguồn mới dùng mã thư mục cung cấp, cách quay và codec còn lệch theo nhãn. Bước tiếp theo là thu người, thiết bị và ánh sáng mới, quay thật và giả cùng điều kiện. Đưa API ra ngoài local và tích hợp nhận diện danh tính là kế hoạch tiếp theo.
Nguồn trong dự án:
C:/Users/ASUS/Downloads/Face_Anti_spoofing/outputs/merged-corrected-20261001/evaluation.json
C:/Users/ASUS/Downloads/Face_Anti_spoofing/outputs/merged-corrected-20261001/report.md
C:/Users/ASUS/Downloads/Face_Anti_spoofing/outputs/merged-corrected-20261001/continuous_runtime_comparison.json
C:/Users/ASUS/Downloads/Face_Anti_spoofing/outputs/merged-corrected-20261001/http_smoke.json
C:/Users/ASUS/Downloads/Face_Anti_spoofing/outputs/merged-corrected-20261001/http_benchmark.json